Vitocell 340-M SVKA 750-950 l

Vitocell 360-M SVSA 750-950 l

Réservoir tampon vertical d’eau de chauffage à serpentin intégré

Réservoir tampon vertical d’eau de chauffage à serpentin intégré pour la production d’eau chaude sanitaire suivant le principe de l’échangeur instantané

Le réservoir tampon est en acier et le serpentin est en acier inoxydable (AISI 316-RVS 1.4571).

Possibilité d’un raccordement hydraulique simultané de panneaux solaires, d’une pompe à chaleur et d’une chaudière pour chauffage central.

Le réservoir tampon est isolé sur toute sa superficie extérieure avec de la mousse de polyuréthane (sans CFC) et pourvu d’un habillage externe.

Convient pour des installations de chauffage avec des températures maximales de départ de 110°C ou 140°C avec des panneaux solaires et une pression de service maximale de 3 bar côté chauffage et 10 bar côté panneaux solaires.

Vitocell 360-M : Le système de charge assure une stratification de l'énergie solaire en fonction de la température, ce qui permet de disposer rapidement d'eau chaude sanitaire à partir de l'énergie solaire.

Possibilité de montage d’un système chauffant électrique.

Coloris de l'isolation à revêtement en matériau synthétique : vitoargent.

Pression de service maximale eau chaude sanitaire: 10 bar.

Le débit continu d’eau chaude sanitaire de 10/45 °C s’élève à ...... /h pour une température d’eau de chauffage primaire de ...... °C.

Le débit de pointe en 10 min. pour de l’eau chaude sanitaire de 10/45 °C est de ...... l pour une température d’eau de chauffage primaire de...... °C.

Les pertes d’entretien du réservoir s’élèvent à...... kWh/24h, mesurées dans une ambiance à 20°C et une température de stockage de 65 °C.

Conforme à la norme NBN EN 12897 concernant les prescriptions pour réservoirs de stockage d'eau chaude à chauffage indirect sans mise à l'air libre (fermés).

Données techniques :

| Volume du ballon | litres |  | 750 | 950 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité eau de chauffage Capacité eau sanitaire Capacité échangeur de chaleur solaire | l l l |  | 708 30 12 | 906 30 14 |
| Débit continu d’ECS de 10 à 45°C et une température de départ d’eau de chauffage de 70 °C | kW l/h kW l/h kW l/h | 15 22 33 | 368 540 810 | 368 540 810 |
| Débit continu d’ECS de 10 à 60°C et une température de départ d’eau de chauffage de 70 °C | kW l/h kW l/h kW l/h | 15 22 33 | 258 378 567 | 258 378 567 |
| Débit instantané en 10 minutes Production d’ECS de 10 à 45°C et température de départ de l’eau de chauffage à 70°C. | kW l/10 min kW l/10 min kW l/10 min | 15 22 33 | 190 210 230 | 230 246 280 |
| Pertes d‘entretien1 | kWh/24 h |  | 1,49 | 1,61 |
| Dimension hauteur longueur (diam) largeur | mm mm mm |  | 1895 1004 1059 | 2195 1004 1059 |
| Surface d’échange serpentin solaire | m² |  | 1,8 | 2,1 |
| Poids avec isolation Vitocell 340-M | kg |  | 198 | 229 |
| Poids avec isolation Vitocell 360-M | kg |  | 207 | 240 |
| Raccordements départ et retour eau de chauffage eau froide, eau chaude départ et retour système solaire | R R G |  | 5/4 1 1 | 5/4 1 1 |

1 valeurs rapportées à une température ambiante de + 20 °C et une température d’eau chaude sanitaire de

65 °C ;  des variations de 5% sont possibles. Valeurs mesurées selon DIN 4753-8.