Vitotronic 200-H HK1

Weersafhankelijke digitale microcomputergestuurde verwarmingskringregeling

Weersafhankelijke digitale microcomputergestuurde verwarmingskringregeling voor wandmontage (type -W) of montage op mengermotor (type -M) of in een schakelbord (type -S), voor een gemotoriseerde verwarmingskring, bestaande uit servo-motor met mengklep en aanvoertemperatuursensor

De Vitotronic 200-H HK 1 is modulair opgebouwd uit een basistoestel, electronische modules en een menugestuurde bedieningseenheid.

De Vitotronic 200-H HK 1 past de vertrektemperatuur afhankelijk van de ingestelde parameters automatisch aan het heersende weer aan.

Koppelbaar met Vitotronic ketelregelingen via LON-bus (tot max. 98 mengers uitbreidbaar). In het geval meerdere Vitotronic 200-H via LON-bus communiceren kan de buitenvoeler van één van de toestellen voor alle anderen toestellen gebruikt worden. Indien gewenst kunnen alle Vitotronic 200-H regelingen over hun eigen buitenvoeler beschikken (één per toestel).

De Vitotronic 200-H HK 1 omvat:

- buitentemperatuursensor, aanvoertemperatuursensor

- installatieschakelaar en electronische maximumtemperatuurbegrenzer

- pompenlogica, vorstbescherming en een geïntegreerd diagnosesysteem

- instelmogelijkheden voor schakeltijden, temperaturen bij normaal- en gereduceerd bedrijf

- instelmogelijkheden voor de kring wat betreft stooklijn, temperatuur en bedrijfstijden

- externe in- en uitschakelmogelijkheden

Een kamertemperatuursensor kan de buitentemperatuursensor vervangen.

Optimalisatiemogelijkheid voor de Vitotronic 200-H HK 1 is voorhanden

De Vitotronic 200-H HK 1 is uitgerust met systeemstekkers zodat de aansluitingen eenvoudig verlopen

Bij draaistroomverbruikers dienen via bijkomende relais worden aangesloten

De Vitotronic 200-H HK 1 wordt via een console op een wand gemonteerd (type -W) of
rechtstreeks op de mengermotor (type -M) of in een schakelbord (type -S).