Vitotronic 200-H HK3

Régulation de circuit de chauffage digitale

Régulation de circuit de chauffage digitale commandée par microordinateur en fonction des conditions atmosphériques. Prévue pour montage mural (type -W) ou dans un tableau électrique (type -S) pour maximum 3 circuits de chauffage motorisé, comportant un servomoteur avec vanne mélangeuse et sonde de départ par circuit

La Vitotronic 200-H HK 3 présente une structure modulaire constituée d'un appareil de base, de modules électroniques et d'une unité de commande digitale à menus déroulants

La Vitotronic 200-H HK 3 adapte automatiquement la température de départ aux conditions atmosphériques en fonction des paramètres introduits.

Couplage possible aux régulations de chaudière Vitotronic via bus LON (extensible jusqu'à 98 mélangeurs max.). Au cas où plusieurs Vitotronic 200-H communiquent via le bus LON la sonde extérieure d’une seule des régulations peut être employée par toutes les autres régulations. Si souhaité, chaque régulation Vitotronic 200-H peut être équipée de sa propre sonde extérieure (une seule sonde extérieure par boîtier de régulation).

La Vitotronic 200-HHK 3 comprend :

- une sonde extérieure, des sondes de départ

- un interrupteur principal et un limiteur électronique de température maximale

- une logique de pompe, une protection antigel et un système de diagnostic intégré

- des possibilités de réglage par circuit de chauffage pour les plages horaires, les températures de marche normale et réduite

- des possibilités de réglage par circuit de chauffage en ce qui concerne la ligne de chauffe, la température et les horaires de service

- des possibilités externes de mise en service et hors service externes

Une sonde d’ambiance peut remplacer la sonde extérieure pour chacun des circuits de chauffage.

Une possibilité d'optimalisation pour la Vitotronic 200-H HK 3 est présente

La Vitotronic 200-H HK 3 est équipée de connecteurs systèmes ce qui simplifie les raccordements

Pour les utilisateurs de courant triphasé, les raccordements doivent s'effectuer via des relais supplémentaires

La Vitotronic 200-H HK 3 peut être montée sur le mur via une console (type -W) ou dans un tableau divisionnaire (type -S).