Vitocell 300-V EVIA-A/A+ de 160 à 500 l

Préparateur d’eau chaude sanitaire vertical à serpentin intégré pour la production d’eau chaude sanitaire raccordé à une chaudière pour chauffage central

Le préparateur d’eau chaude sanitaire et le serpentin sont en acier inoxydable.

Le préparateur d’eau chaude sanitaire est isolé sur toute sa superficie extérieure avec de la mousse de polyuréthane (sans CFC) et pourvu d’un habillage externe.

L'isolation est constituée d'une jaquette démontable de 150 mm d'épaisseur (modèle 500L).

Le boiler possède un label énergétique A (A+ disponible pour les boilers de 160l et de 200l).

Pour le label A+, un panneau sous vide supplémentaire est prévu autour de la cuve.

Le boiler est équipé d’une trappe de visite et de nettoyage frontale qui peut servir à installer une résistance électrique (à partir de 300L)

Convient pour des installations de chauffage avec des températures maximales de départ de 200 °C et une pression de service maximale de 10 bar.

Coloris du revêtement en résine époxy ou de l'isolation à revêtement en matériau synthétique : argent et blanc (jusqu'à 300L).

Données techniques :