Vitotronic regelingen

REGELING MET KAMERTHERMOSTAAT

EN WARMWATERBEREIDER

De electronische regeling zal voor een constante ketelwatertemperatuur zorgen.

De regeling zal bestaan uit :
- een aan- en uitschakelaar;
- een keuzeschakelaar automatische of handbediende werking;
- een digitale thermometer;
- een veiligheidsaquastaat op 110 °C;
- een maximum regelaquastaat op 90 °C;
- een drukknop voor de instelling van de boilertemperatuur, onafhankelijk van de
  ketelwatertemperatuur.
- een drukknop voor de instelling van de ketelwatertemperatuur.

- een keuzeschakelaar: uitschakelwerking met vorstbeveiliging, enkel warm water,

warm water + verwarming.

De regeling werkt al dan niet met een boilervoorrangsschakeling.

De kamertemperatuur kan geregeld worden door een programmeerbare thermostaat,

die zal inwerken op de brander en/of op de circulatiepomp, met eventuele                
nadraaitijd

De regeling zal voorzien zijn van een geïntegreerd diagnosesysteem voor eenvoudige inbedrijfsstelling, onderhoud en herstellingen.

De elektrische verbindingen tussen de ketel en de regeling gebeuren met een stekkersysteem.
De zekeringkast zal door de installateur worden aangesloten.

Richtmerk : Viessmann Vitotronic 100 of gelijkaardig

REGELING OP BASIS VAN DE WERKELIJKE BELASTING VOLGENS HET FUZZY LOGIC PRINCIPE

De electronische regeling zal voor een glijdend verlaagde ketelwatertemperatuur zorgen, met vaste stookkurve.

De regeling zal bestaan uit :
- een aan- en uitschakelaar;
- een keuzeschakelaar automatische of handbediende werking;
- een digitale vierkanaalsschakelklok voor dag- en weekprogramma's;
- een veiligheidsaquastaat op 110 °C;
- een maximum regelaquastaat op 90 °C;
- een drukknop voor de instelling van de boilertemperatuur, onafhankelijk van de
  ketelwatertemperatuur.
- een keuzeschakelaar: uitschakelwerking met vorstbeveiliging, enkel warm water,

warm water + verwarming.

De regeling werkt al dan niet met een boilervoorrangsschakeling.

Er zal geen buitentemperatuursensor nodig zijn, aangezien de regeling werkt op basis van  de warmtebelasting (het Fuzzy-Logic principe).

Op de regeling kan eventueel een digitaal afstandsbedieningstoestel aangesloten worden, waardoor de stookkurve parallel verschoven kan worden.

De radiatoren zullen voorzien zijn van thermostatische kranen.

De regeling zal voorzien zijn van een geïntegreerd diagnosesysteem voor eenvoudige inbedrijfsstelling, onderhoud en herstellingen.

De elektrische verbindingen tussen de ketel en de regeling gebeuren met een stekkersysteem.
De zekeringkast zal door de installateur worden aangesloten.

Richtmerk : Viessmann Vitotronic 150 of gelijkaardig

WEERSAFHANKELIJKE REGELING VOOR

DIREKT AANGESLOTEN VERWARMINGSKRING,

LAADPOMP, BOILERREGELING EN SANITAIRE OMLOOPPOMP

De electronische regeling zal voor een glijdend verlaagde ketelwatertemperatuur zorgen.

De regeling zal bestaan uit :
- een aan- en uitschakelaar;
- een keuzeschakelaar automatische of handbediende werking;
- een digitale vierkanaalsschakelklok voor dag- en weekprogramma's;
- een veiligheidsaquastaat op 110 °C;
- een maximum regelaquastaat op 90 °C;
- een drukknop voor de instelling van de boilertemperatuur;
- een drukknop voor de instelling van de dag- en nachttemperatuur;
- een keuzeschakelaar: uitschakelwerking met vorstbeveiliging, enkel warm water,

warm water + verwarming.

- in de regeling zijn tal van parameters (stooklijn, boilervoorrang, ...)instelbaar via

welbepaalde geheugenadressen.

De regeling werkt al dan niet met een boilervoorrangsschakeling.

De regeling zal weersafhankelijk werken en dus regelen op een buitenvoeler. Deze buitenvoeler zal geplaatst worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

De regeling zal voorzien kunnen worden van een digitale afstandsbediening, met eventuele ruimtevoeler.

De regeling zal voorzien zijn van een geïntegreerd diagnosesysteem voor eenvoudige inbedrijfsstelling, onderhoud en herstellingen.

De elektrische verbindingen tussen de ketel en de regeling gebeuren met een stekkersysteem.
De zekeringkast zal door de installateur worden aangesloten.

Richtmerk : Viessmann Vitotronic 200-KW1, of gelijkaardig

WEERSAFHANKELIJKE REGELING VOOR

STURING VAN MENGER,

DIREKT AANGESLOTEN VERWARMINGSKRING,

LAADPOMP, BOILERREGELING EN SANITAIRE OMLOOPPOMP

De electronische regeling zal voor een glijdend verlaagde ketelwatertemperattur zorgen, zowel voor de direkt aangesloten c.v.-kring, als voor de kring die aangesloten is via de drie- of vierwegmenger.

De regeling zal bestaan uit :
- een aan- en uitschakelaar;
- een keuzeschakelaar automatische of handbediende werking;
- een digitale vierkanaalsschakelklok voor dag- en weekprogramma's;
- een veiligheidsaquastaat op 110 °C;
- een maximum regelaquastaat op 90 °C;
- een drukknop voor de instelling van de boilertemperatuur;
- een drukknop voor de instelling van de dag- en nachttemperatuur;
- een keuzeschakelaar: uitschakelwerking met vorstbeveiliging, enkel warm water,

warm water + verwarming.

- in de regeling zijn tal van parameters (stooklijn, boilervoorrang, ...) instelbaar via

welbepaalde geheugenadressen.

De regeling werkt al dan niet met een boilervoorrangsschakeling.

De regeling zal weersafhankelijk werken en dus regelen op een buitenvoeler. Deze buitenvoeler zal geplaatst worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

De vloerverwarming zal door een drie- of vierwegmenger gestuurd worden.

De verschillende kringen : vloerverwarming, radiatoren en boiler zullen apart geprogrammeerd kunnen worden via de regeling.

De regeling zal voorzien kunnen worden van een afstandbediening,eventueel met ruimtevoeler.

De regeling zal voorzien zijn van een geïntegreerd diagnosesysteem voor eenvoudige inbedrijfsstelling, onderhoud en herstellingen.

De elektrische verbindingen tussen de ketel en de regeling gebeuren met een stekkersysteem.
De zekeringkast zal door de installateur worden aangesloten.

Richtmerk : Viessmann Vitotronic 200-KW2, of gelijkaardig

WEERSAFHANKELIJKE REGELING VOOR

STURING VAN 2 MENGERS,

DIREKT AANGESLOTEN VERWARMINGSKRING,

LAADPOMP, BOILERREGELING EN SANITAIRE OMLOOPPOMP

De electronische regeling zal voor een glijdend verlaagde ketelwatertemperattur zorgen, zowel voor de direkt aangesloten c.v.-kring, als voor de kringen die aangesloten zijn via de drie- of vierwegmenger.

De regeling zal bestaan uit :
- een aan- en uitschakelaar;
- een keuzeschakelaar automatische of handbediende werking;
- een digitale vierkanaalsschakelklok voor dag- en weekprogramma's;
- een veiligheidsaquastaat op 110 °C;
- een maximum regelaquastaat op 90 °C;
- een drukknop voor de instelling van de boilertemperatuur;
- een drukknop voor de instelling van de dag- en nachttemperatuur;
- een keuzeschakelaar: uitschakelwerking met vorstbeveiliging, enkel warm water,

warm water + verwarming.

- in de regeling zijn tal van parameters (stooklijn, boilervoorrang, ...) instelbaar via

welbepaalde geheugenadressen.

De regeling werkt al dan niet met een boilervoorrangsschakeling.

De regeling zal weersafhankelijk werken en dus regelen op een buitenvoeler. Deze buitenvoeler zal geplaatst worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

De vloerverwarming zal door een drie- of vierwegmenger gestuurd worden.

De verschillende kringen : vloerverwarming, radiatoren en boiler zullen apart geprogrammeerd kunnen worden via de regeling.

De regeling zal voorzien kunnen worden van een afstandbediening,eventueel met ruimtevoeler.

De regeling zal voorzien zijn van een geïntegreerd diagnosesysteem voor eenvoudige inbedrijfsstelling, onderhoud en herstellingen.

De elektrische verbindingen tussen de ketel en de regeling gebeuren met een stekkersysteem.
De zekeringkast zal door de installateur worden aangesloten.

De regeling zal kunnen uitgerust worden met een extern toebehoren voor communicatie met domotikasystement volgens het EIB-protocol

Richtmerk : Viessmann Vitotronic 300 KW3 of gelijkaardig