Vitodens 050-W type BPJD

Condenserende gaswandketel met roestvrij stalen warmtewisselaar en warmwaterproductie (combi)

Vermogen voor verwarming:	5,9 tot 21,9 kW bij 80/60°C

6,5 tot 24,0 kW bij 50/30

Bij tapwateropwarming: 29,3 kW booster

Vermogen voor verwarming:	8,0 tot 31,1 kW bij 80/60°C

8,5 tot 33,0 kW bij 50/30°C

Bij tapwateropwarming: 35,0 kW booster

Genormeerd rendement: tot 108,4% (PCS) / 97% (PCI)

Op vraag kan de ketel omgebouwd worden naar werking op propaan.

De ketel is CE gekeurd als type B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83 in categorie I2E(S)B en voldoet aan het KB van 18/03/97 (richtlijn 92/42 CEE). Hij draagt het energie-efficiëntielabel A.

Het plaatsen dient te geschieden overeenkomstig de NBN D51-003 (+ addenda) en NBN B 61-002 (+addenda).

Het verwarmingsoppervlak uit roestvrij staal zal een compact inox-radiaal verwarmingsvlak zijn met laminaire warmteoverdracht. De laminaire warmteoverdracht en de rechthoekige constructie van de spiraal zullen een volledige benutting van het warmtewisselaarsoppervlak toelaten en een grote vermogensoverdracht op een kleine ruimte mogelijk maken. De rookgassen gaan in één doorgang door de warmtewisselaar.

De modulerende cilindrische voormengbrander zal van roestvast staal zijn en is van dezelfde fabrikant dan de warmtewisselaar Het gas-lucht mengsel zal voorgemengd worden voor de verbranding en zal voor een lage emissie van schadelijke stoffen zorgen (Nox<70 mg/kWh). Door de pneumatische inregeling van het gas-lucht mengsel zal in elk bereik een optimale verhouding gas-lucht voor de verbranding aanwezig zijn.

De brander en primaire warmtewisselaar zijn van dezelfde fabrikant.

De brander zal zich aanpassen aan de warmtebehoefte door de modulerende werking, waardoor de branderlooptijden langer kunnen worden en de schakelfrequentie verminderd.

De condensafvoer en rookgasafvoer zijn van het gelijkstroomprincipe, terwijl het cv-water en de rookgasafvoer van het tegenstroomprincipe zijn. Onderaan zal een vergaarbak met sifon voorzien zijn om het condenswater af te voeren.

De ketel is uitgerust met een stroombesparende hoogefficiënte CV-circulatiepomp, een toerentalgestuurde ventilator en een modulerende branderwerking ten einde een zeer gering stroomverbruik te hebben.

De ketel is uitgerust met een drievoudige ontstekingsprocedure. De brander zal voorzien zijn van een elektronische ontsteking die ook het meten van een ionisatiestroom toelaat.

Verwarmingswaterzijdig zal de toelaatbare bedrijfsdruk 3 bar zijn, tapwaterzijdig 10 bar.

Het toestel zal zowel kamerluchtafhankelijk als -onafhankelijk kunnen werken.

De lage opbouw van de ketel geeft de ketel een afmeting van 707 x 400 x 350 mm dit laat toe de installatie aan te sluiten met een totale opbouwhoogte van 825 mm.

Het ketelbord is uitgerust met een LCD-gebruikersinterface. Er is tevens een volledig diagnosesysteem voorzien. De regeling is naar keuze een constantregeling of een weersafhankelijke regeling.

In de regeling is een ionisatieversterker ingebouwd waardoor het apparaat bedrijfszeker blijft functioneren, ook in elektrische netten zonder nulleider.

Zowel klassieke, OpenTherm als ‘potentiaal vrij contact‘ thermostaten zijn aansluitbaar.

De ketel is uitgerust met een afzonderlijke RVS platenwarmtewisselaar voor de aanmaak van sanitair warm water. Dankzij een eenvoudig snelkoppelsysteem - voorzien van O-ring dichtingen – is de platenwarmtewisselaar vlot demonteerbaar door middel van 1 enkele schroef. Tapwatercomfort: ***

Alle onderdelen van de ketel zullen van de voorkant bereikbaar zijn.

Het toestel kan elektrisch aangesloten worden zonder de behuizing te openen.

De ketel zal voorzien zijn van:

- vorstbeveiliging

- een automatische luchtafscheider

- een oververhittingsbeveiliging

- ingebouwd expansievat CV 8 liter

- debietdetectie voor voorrang SWW-bereiding

- roestvrij stalen platenwarmtewisselaar voor bereiding SWW

- een hydraulische aansluitset en een vulset met 2 afsluitkranen, Belgaqua gekeurd

- regelbare maximum ketelwatertemperatuur bij tapwateropwarming

- IP24D beschermingsgraad (Volgens AREI max. zone 2)

- droogloopbeveiliging door rookgastemperatuurmeting

- een aansluiting voor een OpenTherm thermostaat

RICHTMERK: VIESSMANN VITODENS 050-W OF GELIJKWAARDIG